Технические характеристики сухогрузных морских контейнеров:

| Параметры | Ед. изм. | 20 – футовый стандарт- ный (Dry Cube) | 20 – футовый высокий контейнер (High Cube) | 40 - футовый стандарт-ный (Dry Van) | 40 - футовый Высокий контейнер (High Cube) | 40-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) | 45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'1'' (2,75м) | 45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'6'' (2,90м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20’ DC | 20’ НC | 40’ DV | 40’ HC | 40’ HCPW | 45’ HCPW | 45’ HCPW |
| РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ |
| Длина | мм | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 12192 | 13716 | 13716 |
| Ширина | мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота | мм | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2896 | 2750 | 2896 |
| РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ |
| Длина | мм | 5905 | 5905 | 12039 | 12039 | 12039 | 13513 | 13513 |
| Ширина | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2432 | 2444 | 2444 |
| Высота | мм | 2381 | 2693 | 2372 | 2693 | 2693 | 2549 | 2642 |
| ДВЕРНОЙ ПРОЕМ |
| Ширина | мм | 2336 | 2340 | 2336 | 2340 | 2432 | 2416 | 2416 |
| Высота | мм | 2291 | 2597 | 2291 | 2597 | 2597 | 2439 | 2565 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ И МАССЫ |
| Максимальная масса брутто | кг. | 24000-30480 | 30480 | 28800-30480 | 30480-32500 | 30480-35000 | 34000 | 34000 |
| Масса тары | кг. | 2145 - 2370 | 2340 | 3640 - 4000 | 3740 - 4200 | 4200 - 4400 | 4180 | 4250 - 5080 |
| Полезная нагрузка | кг. | 21630-28335 | 28140 | 24800-26840 | 26280-28650 | 26280-30720 | 29820 | 28920-29750 |
| Объем | м. куб. | 33-33,2 | 37,5 | 67,3-67,8 | 75,6-76,5 | 78,8-79,3 | 85,1 | 88,7-89.5 |
| Штабелирова-ние | кг. | 86400, 9 ярусов | 86400, 9 ярусов | 86400, 7 ярусов | 86400, 7 ярусов | 86400, 5 ярусов | 86400, 5 ярусов | 86400, 5 ярусов |
| Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм) | шт. | 11 | 11 | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 |

20-ти, 40-ка и 45-ти футовые контейнеры

Все контейнеры технически исправные:

- удовлетворяют  стандартам ISO (ISO 830, 668, 6346, 1161, 1496-1)

- герметичные (WWT - wind&water tight condition - водо и  ветронепроницаемые)

- с действущей табличкой КБК (соответствуют международной Конвенции по безопасности контейнеров - CSC plate valid) - минимум 12 месяцев.

- с действующим префиксом (зарегистрированным BIC кодом)

- соответствуют TIR конвенции (для перевозки автотранспортом)

- соответствуют UIC кодам 592-1 (для перевозки по ж/д)